## Reproductor de contenidos en red NMP-530 - Especificaciones

| SISTEMA OPERATIVO |  | Linux |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLOS DE SOPORTE |  | TCP/IP, HTTP |
| SOFTWARE INSTALADO |  | Navegador web con conexión Flash®, reproductor Flash® independiente, reproductor de medios HD |
| ADMINISTRACIÓN DE REDES |  | Soporta ViewSonic Administrative Server (VAS), Web-based, Telnet, TAS, Cisco ACNS |
| CONECTORES |  | 10/100 Ethernet, video RCA, video componente, S-video, CVBS, DVI/VGA, audio RCA izquierdo, audio RCA derecho, S-PDIF, óptico |
| PANTALLA |  | HDMI, componente, S-video, compuesto |
| AUDIO |  | RCA estéreo análogo |
| RED |  | 10/100 Ethernet |
| USB |  | 1 USB |
| ENTRADA/SALIDA |  | RS232 |
| DECODIFICACIÓN | Video | MPEG-1, 2, 4, Macromedia® Flash" |
|  | Audio | MPEG-1 (capas 1 y 2), MP3, WAV |
| PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA | Tipos | HTTP, UDP, VDP, RTP, IP/TV, reproducción de archivos locales |
| RESOLUCIONES |  | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x768, 1360x768 |
| ARCHIVO DE IMAGEN | Formatos | JPEG, PNG |
| FORMATO DE ESCANEO |  | SDTV 480i, EDTV 480p, HDTV 720p, 1080i |
| ROTACIÓN DE PANTALLA |  | Paisaje, retrato (+90º, -90º) |
| ENERGÍA |  | DC 5V (máximo), 100-240 V CA |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | Temperatura | 10º-40ºC |
|  | Humedad | 20-85% (sin condensación) |
| DIMENSIONES (Ancho x Alto x Largo) | Físicas (mm) | 178 x 130 x 25 |
|  | Físicas (pulgadas) | 7 x 5.1 x 1.6 |
| PESO | Neto | 0,45 kg |
|  | Bruto | 0,77 kg |
| REGULACIONES |  | UL, cUL, FCC, Part 15 Class B, CE, CB, BSMI, RoHS, PSB (únicamente para actualizador de corriente) |
| CONTENIDO DEL PAQUETE |  | Reproductor de medios, control remoto con pilas, adaptador de CA, adaptador DVI-VGA, adaptador S-video-componente, cable Ethernet, cable RS232, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD |
| GARANTÍA |  | Garantía limitada de un año en partes y mano de obra |

# Comments

BEGIN: spec table